## Slide 1: 系統晶片設計實習 作業 1 - PingPong
成員：
C108112168 曾梓維
C108112102 何佳曄
C107112160 陳家豪

## Slide 2: 需求
兩人對打乒乓球( LED 代表球)，LED 0、LED 7 為雙方的發/接球線，來回對打。提早打或沒打到都算失分，
得分方會亮四個燈，並計分。

## Slide 3: 分析
判斷發球方
(初始狀態 PL1 發球)
球左移
球右移
PL2 發球
PL1 發球
PL1 得分
PL2 得分
PL2 接到球
PL2 沒接到球
(提早/漏接)
PL1 接到球
PL1沒接到球
(提早/漏接)
LED 亮四個燈
LED 亮四個燈
等待 PL1
等待 PL2

## Slide 4: 設計
freq_div
FSM
BallState
FPGA
clock
freq(24)
FSM
Initial
LeftMove
RightMove
serve=1 & PL2=1
serve=0 & PL1=1
P1Win
PL2Win
LED(0)=1
LED(0) != 1 &
PL2=1
LED(7)=1
LED(7) != 1 &
PL1=1
waitPL1
waitPL2
flag=1 & PL2=1
flag=1 & PL1=1
PL2=1 / serve=1
PL1=1 / serve=0

## Slide 5: 設計
BallState
RightMove
waitPL1
waitPL2
Initial
LED=00000001
LED=10000000
serve=1
serve=0
flag=0
flag=0
LED=10000000
LED=11110000
LED >> 1
LeftMove
flag=0
LED=00000001
LED=00001111
LED << 1
P1Win
LED=00001111
P2Win
LED=11110000
flag=1
flag=1

## Slide 6: 實作